|  | ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 |  | ISO 9001 Certyfikat nr 401/2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECOPLAN® Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl NIP 754 100 72 53 REGON 530606235 Konto: PKO S.A. I Oddz. Opole 21 1240 1633 1111 0010 0337 7137 |
| ID: ECP/U/89/2011 |

EGZ. NR  1

RAPORT  Z  POMIARÓW  POZIOMU TŁA AKUSTYCZNEGO  W PUNKCIE P15 ZLOKALIZOWANYM  PRZY  POSESJI  NR  20  W  MIEJSCOWOŚCI  MALESOWIZNA, GMINA  JELENIEWO

Zamawiający:	EKO ENERGIA

Józef Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy Sp. k.

34-424 Szaflary, Oś. Nowe  20

Opracowanie

mgr inż. Wojciech Zapotoczny

Konsultacja i weryfikacja	mgr Ryszard KOWALCZYK

NINIEJSZE  OPRACOWANIE  NOSI  CHARAKTER  DOKUMENTU  AUTORSKIEGO  NA  PRAWACH  RĘKOPISU  I  NIE  MOŻE  BYĆ  PUBLIKOWANE  ANI  CYTOWANE  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  ZGODY  ZLECENIODAWCY  I  AUTORA

Zastrzeżenie  powyższe  nie  dotyczy  udostępniania  informacji  o  środowisku,  o  którym  mowa  w  art.19, ust.1  ustawy  z  dnia  17.04.2001  Prawo  ochrony  środowiska  [Dz.U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami]

OPOLE, sierpień 2012

Spis treści

1	CEL OPRACOWANIA	3

2	DANE FORMALNE	3

2.1	Data i czas wykonywania pomiarów	3

2.2	Zespół pomiarowy	3

3	CHARAKTERYSTYKA TERENU, NA KTÓRYM PROWADZONO BADANIA HAŁASU	3

3.1	Ukształtowanie terenu	3

3.2	Pokrycie terenu	4

3.3	Otoczenie punktu pomiarowego	4

3.4	Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz jego klasyfikacja	5

3.5	Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku	5

3.6	Charakterystyka zabudowy chronionej przed hałasem	7

4	CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIAROWYCH	7

4.1	Odległość punktów pomiarowych od źródeł hałasu	7

4.2	Wysokość punktu pomiarowego	7

4.3	Współrzędne punktu pomiarowego	8

5	ZASTOSOWANA METODA BADAŃ	8

5.1	Metodyka pomiarowa	8

5.2	Metoda szacowania niepewności pomiaru	8

6	APARATURA I WYPOSAŻENIE	9

6.1	Używana aparatura pomiarowa	9

6.2	Metody stosowane do okresowych kontroli mikrofonów i elementów składowych systemów pomiarowych	9

6.3	Nastawy mierników	10

7	WARUNKI METEOROLOGICZNE	10

8	WYNIKI BADAŃ	11

8.1	Pora doby, której dotyczą badania	11

8.2	Pora dzienna	11

8.3	Pora nocna	15

9	WNIOSKI	19

# CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie poziomu tła akustycznego panującego w pobliżu posesji mieszkalnych w miejscowości Malesowizna, położonej w gminie Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie. W tym celu wykonano całodobowe pomiary poziomu hałasu na posesji mieszkalnej nr 20 w miejscowości Malesowizna. W badanym punkcie na poziom tła akustycznego składają się dźwięki pochodzenia gospodarczego, przejazdy pojazdów po drodze, szczekanie psów oraz odgłosy przyrody. W ramach opracowania scharakteryzowano szczegółowo miejsce usytuowania punktu kontrolnego, przedstawiono otrzymane wyniki pomiarów oraz przeprowadzono ich analizę. Przeprowadzona analiza posłuży za punkt wyjścia, określający panujący obecnie klimat akustyczny, przy projektowanych nowych farmach wiatrowych, pozwalając w przyszłości określić zakres zmian stanu klimatu akustycznego na badanym terenie.

# DANE FORMALNE

## Data i czas wykonywania pomiarów

Pomiary poziomu tła akustycznego wykonano w dniu 26-27 lipca 2012r w godzinach od 12:50 do 11:35 reprezentujących klimat akustyczny podczas jednej doby.

## Zespół pomiarowy

Pomiary poziomu tła akustycznego panującego przy posesji nr 20 w miejscowości Malesowizna prowadzono w składzie:

mgr inż. Wojciech Zapotoczny – asystent specjalisty d/s ochrony przed hałasem

Remigiusz Kropacz – pracownik techniczny

# CHARAKTERYSTYKA TERENU, NA KTÓRYM PROWADZONO BADANIA HAŁASU

Teren, na którym prowadzono badania hałasu, znajduje się w obrębie wsi Malesowizna, gminy Jeleniewo, powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Bezpośrednie zagospodarowanie terenów otaczających punkt pomiarowy stanowią od strony północnej, południowej oraz zachodniej tereny rolnicze oraz pastwiska, z kolei od strony zachodniej zabudowa zagrodowa.

## Ukształtowanie terenu

Wokół punktu kontrolnego, na drodze propagacji fali dźwiękowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie punktu kontrolnego występuje w większości teren płaski [patrz: Zdjęcia 3.1-1 do 3.1-3.

| Zdjęcie 3.1-1 Punkt pomiarowy P15 (widok w stronę południową) | Zdjęcie 3.1-2 Punkt pomiarowy P15 (widok w stronę północno-wschodnią) |
| --- | --- |
| Zdjęcie 3.1-3 Punkt pomiarowy P15 (widok w stronę zachodnią) |

## Pokrycie terenu

Rodzaj powierzchni terenu, na którym prowadzono badania hałasu, sklasyfikowano pod względem jego właściwości akustycznych. W zależności od rodzaju podłoża, w bezpośrednim otoczeniu punktu pomiarowego, powierzchnia terenu mogła być typu:

pochłaniającego (np. trawa)

odbijającego (np. asfalt, beton)

mieszana

W pokryciu terenu wokół badanego punktu pomiarowego, źródeł hałasu oraz na drodze propagacji dominują powierzchnie typu pochłaniającego (niska roślinność, trawa, pola uprawne). Chłonność akustyczna podłoża wokół źródła hałasu oraz punktów pomiarowych nie podlega istotniejszym zmianom w przeciągu roku i przeważającej części jest niekorzystna dla propagacji dźwięku (pochłania dźwięk).

## Otoczenie punktu pomiarowego

W bezpośrednim otoczeniu punktu pomiarowego znajdują się tereny rolne oraz pojedyncze gospodarstwo. Funkcjonowanie otaczających obiektów wiąże się z emitowaniem hałasu bytowego związanego z obsługą gospodarstwa. Najbliższe turbiny wiatrowe zlokalizowane są w odległości około 500m w kierunku zachodnim oraz  500m w kierunku południowo-zachodnim, a więc ich wpływ na klimat akustyczny w badanym punkcie nie może być pomijalny. Dokładne lokalizację punktu pomiarowego względem omawianych obiektów przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 3.3-1	Usytuowanie punktu pomiarowego (czerwony), zabudowy (brązowy), turbiny wiatrowe (żółty)

## Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz jego klasyfikacja

Teren, na którym prowadzono badania, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Jeleniewo nr XV/93/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo.

Zgodnie z planem teren na którym znajdował się punkt pomiarowy oznaczono symbolem 1RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych. W otoczeniu punktu sąsiedztwo terenu 1RM stanowią tereny rolne 2R i 3R.

## Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

W treści MPZP dokonano klasyfikacji poszczególnych funkcji terenu pod katem obowiązujących standardów akustycznych. Klasyfikacja ta jest zgodna funkcjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826, z dn. 05.07.2007).

Na terenach zabudowy, przy których zlokalizowano punkt pomiarowy P15 obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826, z dn. 05.07.2007)., które przyjmują następujące wartości:

dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej, określony wskaźnikiem LAeqD (równoważny poziom hałasu w okresie 8 najmniej korzystnych, kolejno po sobie następujących godzin pory dziennej, pomiędzy godziną 6:00-22:00) 							55dB(A)

dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej, określony wskaźnikiem LAeqN (równoważny poziom hałasu w okresie 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocnej, pomiędzy godziną 22:00-6:00) 	45dB(A)

Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w tabeli [patrz: Tabela  3-1].

Tabela  3-1	Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu.

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1/ | Pozostałe obiekty i działalność będące źródłem hałasu |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | Strefa ochronna „A” uzdrowiska Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2/ Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy zagrodowej Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2/ Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców3/ | 65 | 55 | 55 | 45 |

Źródło:  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. z dnia 05.07.2007, nr 120, poz. 826

Objaśnienia:

1/ 	Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych

2/ 	W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy

3/ 	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejska, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową, z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

## Charakterystyka zabudowy chronionej przed hałasem

Zabudowa objęta ochroną przed hałasem to gospodarstwo usytuowane na skraju wsi w kierunku południowym. W tej części wsi zabudowania występują w znacznych odległościach od siebie. Na hałas bezpośrednio narażony jest budynek mieszkalny, przy którym wykonywane są pomiary tła akustycznego. W celu zbadania stanu klimatu akustycznego w bezpośrednim otoczeniu chronionej zabudowy wykonano pomiary poziomu hałasu w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy granicy terenów zabudowanych. Lokalizacje punktów pomiarowych oraz otoczenia badanego obiektu przedstawiono na rysunku [patrz: Rysunek 3.3-1].

# CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIAROWYCH

Lokalizacja punktu pomiarowego dobrana została tak, aby możliwie najpełniej zbadać czynniki kształtujące klimat akustyczny w badanym punkcie. Posesja przy której mierzono, znajduje się na skraju wsi, w niedalekiej odległości od planowanego zespołu turbin wiatrowych. Odległości miejsca pomiaru od istniejących turbin wiatrowych zamieszczono w tabeli 4-1. W otoczeniu punktu pomiarowego nie występują żadne znaczące obiekty ekranujące hałas przenikający do środowiska, poza istniejącą zabudową zagrodową. W pobliżu punktu kontrolnego nie znajdują się również żadne stacjonarne źródła hałasu, mogące determinować hałas w otoczeniu. Lokalizację punktu pomiarowego wraz z terenami otaczającymi przedstawia rysunek [patrz: Rysunek 3.3-1].

## Odległość punktów pomiarowych od źródeł hałasu

Odległość poszczególnych punktów pomiarowych od źródeł hałasu przedstawia tabela [patrz: Tabela  4-1].

Tabela  4-1	Odległość punktów pomiarowych od źródła

| Oznaczenie punktu pomiarowego | Odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu |
| --- | --- |
| P15 | około 500m do turbiny wiatrowej A1 około 500m do turbiny wiatrowej A2 około 1100 m do turbiny wiatrowej A3 około 225 m do lokalnej drogi około 10 m do obory w gospodarstwie rolnym około 45 m do szczekających psów na podwórku |

## Wysokość punktu pomiarowego

Przy pomiarach hałasu przenikającego do środowiska mikrofon usytuowany był na wysokości przedstawionej w tabeli [patrz: Tabela  4-2].

Tabela  4-2	Wysokość punktów pomiarowych

| Oznaczenie punktu pomiarowego | Wysokość umieszczenia mikrofonu |
| --- | --- |
| P15 | 4 m npt. |

## Współrzędne punktu pomiarowego

Współrzędne punktu pomiarowego poziomu hałasu określono w państwowym układzie współrzędnym geodezyjnych 1992. W poniższej tabeli przedstawiono współrzędne punktu pomiarowego.

Tabela  4-3	Współrzędne punktów pomiarowych

| Oznaczenie punktu pomiarowego | Współrzędne punktów pomiarowych w układzie 1992 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| P15 | 711040 | 747542 |

# ZASTOSOWANA METODA BADAŃ

## Metodyka pomiarowa

Pomiary zostały wykonane zostały metodą ciągłą i metodą próbkowania w terenie przy użyciu przyrządów pomiarowych, w oparciu o metodykę referencyjną określoną w załączniku nr 6 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. nr 206, poz. 1291 z 2008r.].

Z zarejestrowanych zmian poziomu hałasu w środowisku, prezentujących poziom tła akustycznego, wyznaczono poziomy hałasu dla pory dnia i nocy osobno dla metody ciągłej i metody próbkowania. W metodzie ciągłej na wynik składają się wszystkie zdarzenia akustyczne, które wystąpiły podczas pomiaru, wliczając w to prace na gospodarstwie, szczekania psów i zjawiska pogodowe (np. burze). W metodzie próbkowania z zarejestrowanego sygnału wycina się reprezentatywne próbki, dla których występowały najmniejsze zakłócenia w postaci zdarzeń incydentalnych (np. szczekanie psów). Wybrane przedziały reprezentują okresy, w których występowało najniższe zakłócenie sygnału przez źródła zewnętrzne o zmiennym charakterze. Czas próbkowania w wyodrębnionych przedziałach czasowych wynosi 10s lub 60s, w zależności od intensywności zjawisk zakłócających (np. ruch samochodowy szlaków komunikacyjnych sąsiadujących punktem pomiarowym). Określony w ten sposób poziom hałasu reprezentuje poziom tła akustycznego bez wybranych zdarzeń akustycznych. Określone w ten sposób poziomy hałasu przedstawiają faktyczny stan klimatu akustycznego.

## Metoda szacowania niepewności pomiaru

Niepewność pomiarowa została oszacowana zgodnie z procedurą wyznaczania niepewności pomiaru obowiązującą w ramach wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania ISO 17025, instrukcja F-02/I-01-02 obowiązująca od 21.07.2011r.

# APARATURA I WYPOSAŻENIE

## Używana aparatura pomiarowa

Do badań akustycznych użyto następujących zestawów legalizowanych przyrządów pomiarowych:

całkujący miernik poziomu dźwięku Bruel & Kjaer typu 2238 nr fabryczny nr 2457205 wraz z mikrofonem typu 4188 nr fabryczny 2499652  (nr ewid. EC-MIERN-03)

kalibrator akustyczny Bruel & Kjaer typu 4231 (nr ewid. EC-KALIB-03) nr fabryczny 2656454

stacja meteorologiczna DAVIES INSTRUMENTS typu VANTAGE PRO nr fabryczny B31015B36A (nr ewid.: EC-STMT-03)

Wymieniony powyżej sprzęt pomiarowy spełnia wymagania określone w rozdziale C, załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz.U. nr 206, poz. 1291 z 2008r], tj. stosowano mierniki poziomu dźwięku 1 klasy dokładności, do wzorcowania toru pomiarowego stosowano wzorcowe źródła dźwięku 1 klasy dokładności.

Zgodnie z wymaganiami metodyki referencyjnej określonymi w rozdziale C, załącznika  do rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. nr 206, poz. 1291 z 2008r] mikrofony wyposażone były w osłony przeciwwietrzne.

Należy również nadmienić, iż używany sprzęt pomiarowy spełnia wymagania dla 1 klasy dokładności norm PN-79/T-06460, IEC 651 oraz IEC 804. Wszystkie zestawy pomiarowe spełniają warunki odporności na pole elektromagnetyczne, określone w normach:

EN50082-1 Ogólna norma na odporność. Część 1: obszary mieszkalne i lekki przemysł

EN50082-2 Ogólna norma na odporność. Część 1: środowisko przemysłowe

## Metody stosowane do okresowych kontroli mikrofonów i elementów składowych systemów pomiarowych

Zestawy przyrządów pomiarowych natężenia hałasu posiadają aktualne dokumenty wzorcowania [patrz: ANEKS 1]:

całkujący miernik poziomu dźwięku firmy Bruel & Kjaer typu 2238 nr 2457205 z mikrofonem typu 4188 nr 2499652 * świadectwo wzorcowania nr 244.1-M24-4180-74/12 z dnia 13.02.2012 wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie

kalibrator akustyczny typu 4231 firmy Bruel & Kjaer nr 2656454 *

świadectwo wzorcowania nr 1795.2-M34-4180-422/11 z dnia 29.04.2011 wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie

stacja meteo typu Vantage PRO firmy Davis Instruments, USA. Anemometr nr fabryczny B31015B36A, świadectwo wzorcowania nr 21528 z dnia 16 lipca 2009 roku wydane przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.

System pomiarowy był kalibrowany przed i po pomiarach. Proces kalibracji przeprowadzono zgodnie z instrukcją kalibracji przedstawiona przez producenta zestawów pomiarowych. Do kalibrowania systemów pomiarowych użyto kalibratora akustycznego typu 4231 firmy Bruel & Kjaer spełniającego wymagania 1 klasy dokładności, zgodnie z normami PN-79/T-06460 i IEC651, a także IEC804. Wyniki kalibracji miernika poziomu dźwięku przedstawiono w tabeli poniżej:

| Punkt pomiarowy | Miernik | Kalibracja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Przed | Po | Różnica |
| P15 | całkujący miernik poziomu dźwięku firmy Bruel & Kjaer typu 2238 nr 2457205 z mikrofonem typu 4188 nr 2499652 | 29,6 | 29,7 | 0,1 |

## Nastawy mierników

W trakcie wykonywanego pomiaru mierniki posiadały następujące ustawienia:

charakterystyka korekcyjna			A

stała czasowa					FAST

zakres pomiarowy				10 – 90 dB

# WARUNKI METEOROLOGICZNE

Równolegle z prowadzonymi pomiarami natężenia hałasu w środowisku, prowadzono obserwację warunków meteorologicznych, przy użyciu przenośnej stacji meteorologicznej firmy DAVIES INSTRUMENTS typu VANTAGE PRO. Kontrolowano wartości następujących elementów stanu meteorologicznego:

temperatury

wilgotności względnej

opadu

prędkości wiatru

kierunku wiatru

ciśnienia

Syntezę wyników badań przedstawiono w tabeli [patrz: Tabela 7-1], a szczegółowy zapis warunków meteorologicznych przedstawiono na wykresach w załącznikach graficznym P15_m. Podczas wykonywania pomiarów, przez większą część czasu, występował wiatr o umiarkowanej sile. Jedynie w porze nocnej, w godzinach od 22:00 do 2:00, wiatr praktycznie ucichł.

Należy jednak podkreślić, iż zastosowany sprzęt pomiarowy posiada szczególną odporność na warunki otoczenia, a w szczególności, zestaw mikrofonu odpornego na wpływy atmosferyczne – zgodnie z IP 44.

Zestaw mikrofonowy chroni mikrofon i przedwzmacniacz przed wpływami atmosferycznymi i szumem powodowanym przez wiatr oraz zapewnia odpowiednie charakterystyki częstotliwościowe i kierunkowe zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania oraz  normy IEC651, a także IEC804 dla 1 klasy dokładności oraz norm ANSI S1.4.

Tabela 7-1	Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych rejestrowanych w czasie trwania pomiaru.

| Czynnik | Wartość średnia | Wartość minimalna | Wartość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [0C] | 22,0 | 17,9 | 28,8 |
| Wilgotność [%] | 79,9 | 54,0 | 96,0 |
| Prędkość wiatru [m/s] | 0,6 | 0 | 2,7 |
| Opady [mm] | 0 | 0 | 0 |
| Ciśnienie atmosferyczne [hPa] | 1005,5 | 1004,1 | 1006,3 |

# WYNIKI BADAŃ

## Pora doby, której dotyczą badania

Pomiary poziomu tła akustycznego wykonano w dniach 26-27 lipca 2012r w godzinach od 12:50 do 11:35 reprezentujących klimat akustyczny podczas jednej doby.

## Pora dzienna

Przebieg zarejestrowanego poziomu hałasu w porze dziennej oraz nocnej przedstawiony został na karcie pomiarowej P15. Z zarejestrowanego sygnału wyznaczono poziomy hałasu zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 5.1.

Pierwszym krokiem było wyznaczenie wskaźnika równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00) LAeqD. Poziom hałasu LAeqD rejestrowany w punkcie pomiarowym P15 w porze dziennej wynosił w dniu pomiaru 44,4±0,9 dB(A). Na wynik ten wpływają głównie zdarzenia akustyczne, charakteryzujące się dużymi poziomami dźwięku, takie jak praca traktora w polu oraz  praca urządzeń w gospodarstwie (wentylator). Otrzymanej wartości poziomu hałasu nie należy traktować jako wielkości opisującej klimat akustyczny w porze dziennej na badanym terenie, ponieważ obarczona jest ona zdarzeniami akustycznymi, które znacząco zawyżają wynik.

Kolejnym krokiem w analizie otrzymanych wyników było wyznaczenie statystyk zmierzonego poziomu hałasu. Pozwoliły one lepiej ocenić zakres zmian mierzonego sygnału w czasie odniesienia “pory dnia”. Pierwszą statystyką, przedstawioną na wykresie 8.2-1, jest krzywa gęstości skumulowanej, prezentująca ile procent próbek mieściło się w danym przedziale hałasu [np. przez 97,4% pory dnia zmierzone poziomy hałasu nie przekraczały poziomu 50 dB(A)]. Druga statystyka określa ile procent próbek znajdowało się w danym przedziale hałasu [np. w przedziale 35-40 dB(A) znajdowało się 38,6% zmierzonych próbek hałasu].

Wykres 8.2-1 Krzywa gęstości skumulowanej dla pory dnia

Wykres 8.2-2 Rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia hałasu o określonym poziomie w porze dnia

Ostatnim etapem analizy zmierzonego poziomu hałasu było wyznaczenie średnich poziomów hałasu dla najważniejszych zdarzeń akustycznych możliwych do zaobserwowania w badanym punkcie pomiarowym. Obliczone poziomy pozwalają dokładniej opisać kształt klimatu akustycznego panującego w miejscu pomiaru i określają faktyczny stan klimatu akustycznego. Poziom tła akustycznego zmienia się w zależności, które w danym momencie zdarzenia dominują. Wyniki pomiarów i obliczeń średnich poziomów hałasu przedstawione zostały w tabeli 8-1. Dodatkowo na rysunkach 8.2-1; 8.2-2; 8.2-3 przedstawiono fragmenty zarejestrowanego poziomu hałasu wraz z zaznaczonymi próbkami wykorzystanymi do obliczeń.

Tabela 8-1	Wyniki pomiarów hałasu zarejestrowanego w punkcie pomiarowym P15

| Źródło | Lp | Start [hh:mm:ss] | Koniec [hh:mm:ss] | LAk [dB(A)] | LAsr [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksymalna siła wiatru (≈2,5m/s) | 1 | 16:02:01 | 16:03:01 | 35,7 | 37,1 |
|  | 2 | 16:08:36 | 16:09:36 | 36,4 |  |
|  | 3 | 16:13:52 | 16:14:52 | 38,6 |  |
| Praca traktora w polu | 1 | 17:10:41 | 17:11:41 | 46,8 | 48,5 |
|  | 2 | 17:25:41 | 17:26:41 | 47,6 |  |
|  | 3 | 17:33:34 | 17:34:34 | 50,3 |  |
| Szczekający pies na podwórku | 1 | 13:03:38 | 13:04:38 | 44,5 | 44,3 |
|  | 2 | 13:15:03 | 13:16:03 | 44,3 |  |
|  | 3 | 13:11:09 | 13:12:09 | 44,1 |  |
| Typowe tło w porze dnia | 1 | 14:51:11 | 14:52:11 | 39,0 | 39,4 |
|  | 2 | 14:58:39 | 14:59:39 | 40,0 |  |
|  | 3 | 15:17:18 | 15:18:18 | 38,3 |  |
|  | 4 | 15:08:04 | 15:09:04 | 39,0 |  |
|  | 5 | 15:28:18 | 15:29:18 | 40,3 |  |

Rysunek 8.2-1 Próbki reprezentujące pracę traktorów w polu w odległości 250m w godzinach 16:30-18:00

Rysunek 8.2-2 Próbki reprezentujące typowe tło akustyczne w porze dziennej w przedziale czasu 14:30-15:30

Rysunek 8.2-3 Próbki reprezentujące największe wartości wiatru (2,5m/s) w przedziale czasu 16:00-16:15

Rysunek 8.2-4 Próbki reprezentujące szczekanie psów na podwórku w przedziale czasu 13:00-13:20

Podsumowując należy stwierdzić, że w badanym punkcie pomiarowym panuje bardzo dobry klimat akustyczny, wyrażający się niskim poziomem tła akustycznego, pomimo obecność dwóch turbin wiatrowych w odległości 500m.

## Pora nocna

Przebieg zarejestrowanego poziomu hałasu w porze dziennej oraz nocnej przedstawiony został na karcie pomiarowej P15. Z zarejestrowanego sygnału wyznaczono poziomy hałasu zgodnie z metodyka przedstawiona w rozdziale 5.1.

Pierwszym krokiem było wyznaczenie wskaźnika równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00) LAeqN. Poziom hałasu LAeqN rejestrowany w punkcie pomiarowym P15 w porze nocnej wynosił w dniu pomiaru 41,0±0,9 dB(A). Na wynik ten wpływają głównie zdarzenia akustyczne, charakteryzujące się dużymi poziomami dźwięku, takie jak szczekanie psów, prace urządzeń w gospodarstwach rolniczych do późnych godzin wieczornych, przejazdy pojazdów rolniczych. Otrzymanej wartości poziomu hałasu nie należy traktować jako wielkości opisującej klimat akustyczny w porze nocnej na badanym terenie, ponieważ obarczona jest ona zdarzeniami akustycznymi, które znacząco zawyżają wynik.

Kolejnym krokiem w analizie otrzymanych wyników było wyznaczenie statystyk zmierzonego poziomu hałasu. Pozwoliły one lepiej ocenić zakres zmian mierzonego sygnału w czasie odniesienia “pora nocy”. Pierwszą statystyką, przedstawioną na wykresie 8.3-1, jest krzywa gęstości skumulowanej, prezentująca ile procent próbek mieściło się w danym przedziale hałasu [np. przez 99,8% pory nocy zmierzone poziomy hałasu nie przekraczały poziomu 50 dB(A)]. Druga statystyka określa ile procent próbek znajdowało się w danym przedziale hałasu [np. w przedziale 20-25 dB(A) znajdowało się 15,6% zmierzonych próbek hałasu].

Wykres 8.3-1 Krzywa gęstości skumulowanej dla pory nocy

Wykres 8.3-2 Rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia hałasu o określonym poziomie w porze nocy

Ostatnim etapem analizy zmierzonego poziomu hałasu było wyznaczenie średnich poziomów hałasu dla najważniejszych zdarzeń akustycznych możliwych do zaobserwowania w badanym punkcie pomiarowym. Obliczone poziomy pozwalają dokładniej opisać kształt klimatu akustycznego panującego w miejscu pomiaru i określają faktyczny stan klimatu akustycznego. Poziom tła akustycznego zmienia się w zależności, które w danym momencie zdarzenia dominują. Wyniki pomiarów i obliczeń średnich poziomów hałasu przedstawione zostały w tabeli 8-2. Dodatkowo na rysunkach 8.3-1; 8.3-2 przedstawiono fragmenty zarejestrowanego poziomu hałasu wraz z zaznaczonymi próbkami wykorzystanymi do obliczeń.

Tabela 8-2	Wyniki pomiarów hałasu zarejestrowanego w punkcie pomiarowym P15

| Źródło | Lp | Start [hh:mm:ss] | Koniec [hh:mm:ss] | LAk [dB(A)] | LAsr [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praca urządzenia w gospodarstwie | 1 | 23:09:55 | 23:10:55 | 45,2 | 44,5 |
|  | 2 | 23:20:07 | 23:21:07 | 43,8 |  |
|  | 3 | 23:32:26 | 23:33:26 | 44,3 |  |
| Najcichsze tło akustyczne w porze nocy | 1 | 03:02:36 | 03:03:36 | 23,8 | 24,4 |
|  | 2 | 03:16:13 | 03:17:13 | 24,7 |  |
|  | 3 | 03:32:43 | 03:33:43 | 24,4 |  |
| Typowe tło akustyczne w porze nocy | 1 | 01:29:34 | 01:30:34 | 33,2 | 33,1 |
|  | 2 | 01:47:57 | 01:48:57 | 33,3 |  |
|  | 3 | 02:03:05 | 02:04:05 | 32,0 |  |
|  | 4 | 02:19:48 | 02:20:48 | 33,5 |  |
|  | 5 | 02:39:41 | 02:40:41 | 33,5 |  |

Rysunek 8.3-1 Próbki reprezentujące typowe tło akustyczne w porze nocy w godzinach 01:30-3:00

Rysunek 8.3-2 Próbki reprezentujące pracę urządzenia w sąsiednim gospodarstwie w godzinach 22:00-00:30

Rysunek 8.3-3 Próbki reprezentujące najcichszy moment w porze nocy w godzinach 03:00-03:30

Podsumowując należy stwierdzić, że w badanym punkcie pomiarowym, wyłączając czas pracy urządzeń w gospodarstwie, panuje korzystny klimat akustyczny, wyrażający się niskim poziomem tła akustycznego, pomimo obecności dwóch turbin wiatrowych w odległości 500m.

# WNIOSKI

- Przedstawione w opracowaniu analizy prezentują poziom tła akustycznego w badanej dobie oraz w danym punkcie.

- Wyniki poszczególnych analiz pokazują oddziaływanie całości oraz poszczególnych zdarzeń akustycznych, pokazując możliwie kompleksowo klimat akustyczny panujący w badanym punkcie pomiarowym

- Na podstawie przeprowadzone analizy stwierdza się, że klimat akustyczny panując w badanym punkcie pomiarowym jest korzystny, a na jego poziom wpływa wiele czynników.

- Ocena, które ze źródeł są dominujące, jest trudna do określenia i zależy od panujących w danej chwili warunków.

- Podczas badanej doby pomiarowej wpływ istniejących turbin wiatrowych był niezauważalny. Hałas generowany przez turbiny wiatrowe nie stanowił dominującego źródła hałasu.